Ausschreibungstext Infodisplay

| Pos. | Menge | Produkt/Leistung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Infodisplay FTT 9-30 LON(-Device mit grafischem LC-Display zur Visualisierung von Daten und Meßwerten, die im LON( vorhanden sind. Frontplatte aus eloxiertem Aluminium. Mit drei Leuchtdioden als Statusanzeige und ein Bedienknopf zum Drehen und Drücken. LC-Display: 30 x 16 Zeichen 240 x 128 Pixel Versorgungsspannung: 9-30 V DC/ 10-24 V AC Leistungsaufnahme: ca. 3 W mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ca. 1 W ohne eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung LON(-CPU: Neuron( 3150 Typ (10 Mhz) Transceiver: FTT 10 A Speicher: 128 kB Flash (Programme + Menüdaten) 4 kB RAM für Applikation 124 kB RAM für lokale Daten (Meßwerte) 128 kB Data-Flash für lokale Meßwerte, Langzeitspeicher Bedienung: Bewegen im Menü per Drehrad, Bestätigen durch Drücken des Rades, Beenden durch längeres Drücken des Rades, Reset und „Service-Pin-Message“ bei langem Drücken des Rades Schnittstellen: LON( FTT; 78 kbps serielle Schnittstelle RS 232 (zum Menüdownload u.a.) Montage: Unterputz in Mauerwerk (mit Unterputzdose und Montagekralle) oder Trockenbau (mit Montagekralle) Abmessungen: Gehäusemaße für Trockenbau: 250 x 155 x 54 (BxHxT) in mm Gehäusemaße für Mauerwerk (mit Unterputzdose): 260 x 158 x 54 Aluminiumfront: 270 x 180 x 6 Displaygröße (B x H): 112 x 64 Elektrischer Anschluß: Spannungsversorgung und Busleitung an zum Lieferumfang gehörenden Schraubklemmen Zubehör im Unterputzdose Lieferumfang: Montagekralle mit Befestigungsmaterial elektrische Anschlußklemmen Montageanleitung liefern |  |  |
| 2 |  | Grafische Darstellung Erstellung der grafischen Oberfläche einer darzustellenden Seite im Infodisplay liefern |  |  |
| 3 |  | Definition der LON(-Schnittstellen Generierung der Applikation und des Quellcodes und Definierung je benötigten SNVT liefern |  |  |

Ausschreibungstext Infodisplay

| Pos. | Menge | Produkt/Leistung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Infodisplay FTT 230 LON(-Device mit grafischem LC-Display zur Visualisierung von Daten und Meßwerten, die im LON( vorhanden sind. Frontplatte aus eloxiertem Aluminium. Mit drei Leuchtdioden als Statusanzeige und ein Bedienknopf zum Drehen und Drücken. LC-Display: 30 x 16 Zeichen 240 x 128 Pixel Versorgungsspannung: 230 V AC Leistungsaufnahme: ca. 3 W mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ca. 1 W ohne eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung LON(-CPU: Neuron( 3150 Typ (10 Mhz) Transceiver: FTT 10 A Speicher: 128 kB Flash (Programme + Menüdaten) 4 kB RAM für Applikation 124 kB RAM für lokale Daten (Meßwerte) 128 kB Data-Flash für lokale Meßwerte, Langzeitspeicher Bedienung: Bewegen im Menü per Drehrad, Bestätigen durch Drücken des Rades, Beenden durch längeres Drücken des Rades, Reset und „Service-Pin-Message bei langem Drücken des Rades Schnittstellen: LON( FTT; 78 kbps serielle Schnittstelle RS 232 (zum Menüdownload u.a.) Montage: Unterputz in Mauerwerk (mit Unterputzdose und Montagekralle) oder Trockenbau (mit Montagekralle) Abmessungen: Gehäusemaße für Trockenbau: 250 x 155 x 36 (BxHxT) in mm Gehäusemaße für Mauerwerk (mit Unterputzdose): 260 x 158 x 54 Aluminiumfront: 270 x 180 x 6 Displaygröße (B x H): 112 x 64 Elektrischer Anschluß: Spannungsversorgung und Busleitung an zum Lieferumfang gehörenden Schraubklemmen Zubehör im Unterputzdose Lieferumfang: Montagekralle mit Befestigungsmaterial elektrische Anschlußklemmen Montageanleitung liefern |  |  |
| 2 |  | Grafische Darstellung Erstellung der grafischen Oberfläche einer darzustellenden Seite im Infodisplay liefern |  |  |
| 3 |  | Definition der LON(-Schnittstellen Generierung der Applikation und des Quellcodes und Definierung je benötigten SNVT liefern |  |  |

Ausschreibungstext Infodisplay

| Pos. | Menge | Produkt/Leistung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Infodisplay PLT LON(-Device mit grafischem LC-Display zur Visualisierung von Daten und Meßwerten, die im LON( vorhanden sind. Frontplatte aus eloxiertem Aluminium. Mit drei Leuchtdioden als Statusanzeige und ein Bedienknopf zum Drehen und Drücken. LC-Display: 30 x 16 Zeichen 240 x 128 Pixel Versorgungsspannung: 230 V AC Leistungsaufnahme: ca. 3 W mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung ca. 1 W ohne eingeschaltete Hintergrundbeleuchtung LON(-CPU: Neuron( 3150 Typ (10 Mhz) Transceiver: PLT 22 Speicher: 128 kB Flash (Programme + Menüdaten) 4 kB RAM für Applikation 124 kB RAM für lokale Daten (Meßwerte) 128 kB Data-Flash für lokale Meßwerte, Langzeitspeicher Bedienung: Bewegen im Menü per Drehrad, Bestätigen durch Drücken des Rades, Beenden durch längeres Drücken des Rades, Reset und „Service-Pin-Message“ bei langem Drücken des Rades Schnittstellen: LON( PLT 22; 4 kbps serielle Schnittstelle RS 232 (zum Menüdownload u.a.) Montage: Unterputz in Mauerwerk (mit Unterputzdose und Montagekralle) oder Trockenbau (mit Montagekralle) Abmessungen: Gehäusemaße für Trockenbau: 250 x 155 x 36 (BxHxT) in mm Gehäusemaße für Mauerwerk (mit Unterputzdose): 260 x 158 x 54 Aluminiumfront: 270 x 180 x 6 Displaygröße (B x H): 112 x 64 Elektrischer Anschluß: Spannungsversorgung an zum Lieferumfang gehörenden Schraubklemmen Zubehör im Unterputzdose Lieferumfang: Montagekralle mit Befestigungsmaterial elektrische Anschlußklemmen Montageanleitung liefern |  |  |
| 2 |  | Grafische Darstellung Erstellung der grafischen Oberfläche einer darzustellenden Seite im Infodisplay liefern |  |  |
| 3 |  | Definition der LON(-Schnittstellen Generierung der Applikation und des Quellcodes und Definierung je benötigten SNVT liefern |  |  |